УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д.

___________________А.В. Банщиков

«__»________________2015 г.

Раздел IV. Техническое задание

4.1. Цель открытого конкурса.

Модернизация крытого холодного склада временного хранения таможенных грузов Контейнерного терминала Забайкальск.

4.2. Общие положения

4.2.1. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.

4.2.2 Предмет конкурса неделим, то есть Победитель открытого конкурса должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.2.3. Привлечение субподрядчиков допускается.

4.2.4. Начальная максимальная цена договора, заключаемого по результатам открытого конкурса, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет -  3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек.

4.3. Требования к выполняемым работам

4.3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).

4.3.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных Норм и Правил: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,  действующим  техническим регламентам, стандартам, нормам, правилам, техническим условиям.

4.3.3. Исполнитель обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение правил технической и пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Нести полную ответственность за создание безопасных условий труда.

4.3.4.  Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Победитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для  обеспечения  производства работ.

4.3.5. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству «Безопасность труда в строительстве.

4.3.6. Применяемые материалы должны соответствовать  стандартам РФ и иметь сертификаты.

4.3.7. Исполнитель обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.

4.4. Правила приемки работ.

4.4.1. Заказчик принимает у Исполнителя выполненные работы по представленным актам приемки выполненных работ формы КС – 2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетам-фактурам. Предъявляется акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнал производства работ (общий журнал), акты на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию, материалы и иные документы в соответствии с СНиП 3.01.04-87. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда.

4.5.Порядок оплаты.

4.5.1. Требования по авансированию выполнения работ: размер аванса не может превышать 25 % от полной окончательной стоимости договора, указанной в финансово-коммерческом предложении (приложение № 3 к документации о закупке) Исполнителя.

4.5.2 Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствие с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение не менее 30-ти (тридцати) календарных дней.

4.6. Требования к гарантийному сроку.

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.7. Срок выполнения работ:

Не более 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора, но не позднее 30.10.2015 года.

4.8. Место выполнения работ:

Российская Федерация,  Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7.

## 4.9.Цели и задачи, решаемые при выполнении работ:

Качественно и в установленные сроки произвести выполнение работ по устройству системы отопления с использованием солнечных коллекторов в крытом холодном складе временного хранения таможенных грузов Контейнерного терминала Забайкальск.

4.10. Рабочее  время  обслуживания  объектов Заказчика.

Победитель должен иметь возможность обеспечивать  проведение  работ  на  объекте Заказчика  с 8-00 до 20-00 местного времени.

4.11.Прочие условия.

    - В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам работ, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или Информационной карте (раздел 5 настоящей документации о закупке). Общая стоимость работ подтверждается сметным расчетом, составленным на основании Технического задания (раздел 4 настоящей документации) в сметно-нормативной базе ОСНБЖ- 2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД». Расчет оформляется в виде приложения к Финансово - коммерческому предложению. Текущие индексы изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» можно получить в филиале ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д. по адресу: Забайкальский край,  г. Чита, ул. Анохина, д.91, корп. 2,  этаж 6, кабинет № 607, контактное лицо – Масельский Денис Николаевич, тел.  8 (495) 788-1717 (доб. 63-53) или 8(3022) 22-54-99.

    - Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Победителя открытого конкурса.

    - При выполнении работ допускается применение материалов и оборудования, эквивалентных по качеству и техническим характеристикам материалам и оборудованию, указанным в Техническом задании.

    - Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для  обеспечения  производства строительных работ.

    - Наименования материалов и оборудования (в том числе их характеристики) перед началом выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком.

    - Работы производятся в существующем здании, в помещениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

  - Наименование, виды и состав работ.

4.12.1. Объект «Склад временного хранения таможенных грузов» расположен на Контейнерном терминале Забайкальск в пгт. Забайкальск, введен в эксплуатацию в 2008 году.

Склад временного хранения таможенных грузов представляет собой однообъемное одноэтажное здание каркасного типа, с размерами по осям здания 24м х 72 м, с шагом колонн – 6м и высотой по нижний уровень несущей поперечной рамы – 8,60 м. Фундамент здания – железобетонный ленточный. Стены выполнены из сэндвич -панелей толщиной 100мм. Перекрытие выполнено по несущим фермам сэндвич -панелями толщиной 100мм, кровля выполнена с применением металлического окрашенного профилированного листа. Полы бетонные, выполнены с применением железобетонных плит ПАГ-18. В здании склада расположены 10 въездных секционных ворот. Энергоснабжение здания осуществляется от трансформаторной подстанции расположенной на территории терминала. Склад временного хранения таможенных грузов холодного исполнения, т.е. не оснащен системой отопления.

4.12.2. Комплекс работ по модернизации склада временного хранения таможенных грузов преследует собой цель по организации двух отдельных отапливаемых помещений внутри здания склада размером 12х12м, общей площадью помещений 288 м2.

      - Произвести монтаж каркасов стен из стальных горячекатаных двутавров марки 16Б:

а) Основание двутавров закрепить к плите ПАГ-18 пола посредством стальной пластины 200х200мм (сварное соединение) и клиновых анкеров;

б) Сверху двутавр закрепить с поперечной рамой посредством сварного соединения;

в) К двутаврам с помощью дуговой сварки прикрепить поперечные направляющие из прямоугольных горячекатаных металлических труб размером 80х50мм, толщиной стенки 4мм.

      - Выполнить монтаж сэндвич - панелей толщиной 100мм по металлическим каркасам стен с помощью винтов - саморезов с шагом крепления 500мм.

      - Энергоснабжение помещений выполнить от существующего вводно-распределительного щита склада.

4.12.2.4  Выполнить монтаж системы отопления помещения склада площадью 288 м2. Источником тепловой энергии системы отопления    двух отдельных помещений внутри здания склада размером 12х12м и  общей площадью помещений 288 м2, принять автономную генерирующую солнечную водонагревательную систему, которая включает в себя:

- коллекторы солнечные 5 штук TZ58/1800 – 30R4 (либо эквивалент), с количеством колб в каждом коллекторе – 30 шт., диаметр колб 58мм, длина колб 1800 мм;

- сплитный бак (бак тепло - аккумулятор) с двумя контурами теплообменника для  коллекторов объемом 500 литров  каждый– 2 штуки;

- насосная станция;

- расширительный бак 50 литров (экспанзомат) – 2 штуки;

- контроллер управления автономной генерирующей водонагревательной системой.

      - Отопление помещений осуществить от системы водяного отопления теплого пола.

      - Исключить потери тепловой энергии от теплого пола в грунт посредством устройства теплоизоляции на основе эструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

      - Систему теплого водяного пола выполнить из металлопластиковой  трубы диаметром 20 мм или пропиленовой трубы аналогичного диаметра с шагом раскладки трубопровода теплого водяного пола в 150 мм.

      - Выполнить бетонную стяжку толщиной 100мм из бетона марки М200 В15.

      - Для обеспечения бесперебойной работы и возможности проведения работ по обслуживанию автономной генерирующей солнечной водонагревательной системы, оснастить систему отопления резервным электрическим котлом мощностью не ниже 25 кВт.

    - Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж кабеля по конструкциям | м | 48 |  |
| 2 | Демонтаж светильников подвесных | шт. | 10 |  |
| 3 | Демонтаж тросового подвеса освещения | м | 48 |  |
| 4 | Демонтаж элементов каркаса здания | т | 0,15 |  |
| 5 | Резка стального профилированного настила | м реза | 27 |  |
| 6 | Демонтаж профлиста (сэндвич-панелей) | т | 0,096 |  |
| Установка каркаса стен |
| 7 | Установка закладных деталей | т | 0,026 |  |
| 8 | Установка анкерных болтов | т | 0,08 |  |
| 9 | Монтаж каркаса одноэтажных производственных зданий | т | 4 |  |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 48 |  |
| 11 | Окраска металлических грунтованных поверхностей | м2 | 48 |  |
| 12 | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей | м2 | 300 |  |
| Электромонтажные работы |
| 13 | Монтаж кабеля энергоснабжения четырехжильного по установленным конструкция сечением жилы до 10мм2 | м | 140 |  |
| 14 | Монтаж щитка энергоснабжения | шт. | 1 |  |
| 15 | Монтаж провода тросового с сечением жилы до 6мм2 | м | 24 |  |
| 16 | Монтаж светильников освещения | шт. | 8 |  |
| Монтажные работы |
| 17 | Монтаж площадки для установки солнечных коллекторов | т конструкций | 1 |  |
| 18 | Монтаж лестниц пожарных с ограждением | т конструкций | 0,2 |  |
| 19 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 55 |  |
| 20 | Монтаж коллекторов TZ58/1800-30R4 (либо эквивалент) | шт. | 5 |  |
| 21 | Монтаж сплитного бака с двумя контурами для коллекторов | шт. | 2 |  |
| 22 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1 |  |
| 23 | Монтаж вставок виброизолирующих к насосам | шт. | 2 |  |
| 24 | Монтаж расширительного бака экспанзомата 50л | шт. | 2 |  |
| 25 | Монтаж контролера управления системой отопления | шт. | 1 |  |
| 26 | Монтаж смесительного узла теплого пола с термоголовкой 20-650С и термометрами. | шт. | 2 |  |
| 27 | Установка клапанов предохранительных | шт. | 2 |  |
| 28 | Прокладка трубопровода стального диаметром 25мм | м | 140 |  |
| 29 | Монтаж коллектора с балансировочными клапанами 12 контурный | шт. | 5 |  |
| 30 | Монтаж шкафа коллектора | шт. | 2 |  |
| 31 | Установка фильтров диаметром 25 мм | шт. | 1 |  |
| 32 | Установка манометров | шт. | 1 |  |
| 33 | Установка термометров в оправе | шт. | 1 |  |
| 34 | Установка кранов воздушных | шт. | 1 |  |
| 35 | Устройство теплоизоляции теплого пола из эструдированного пенополистирола толщиной 50мм | м2 | 288 |  |
| 36 | Устройство демпферной ленты | м | 100 |  |
| 37 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | м2 | 288 |  |
| 38 | Укладка трубопровода теплого пола из трубы ThermoPol PERT тип I 20х2,0мм (либо эквивалент) | м | 1980 |  |
| 39 | Устройство бетонной стяжки толщиной 10см | м2 | 288 |  |
| 40 | Армирование бетонной стяжки | т | 1,55 |  |
| 41 | Установка (врезка) резервного котла электрического мощностью 25 кВт | шт. | 1 |  |
| 42 | Монтаж группы безопасности | шт. | 1 |  |
| 43 | Наполнение системы отопления | м3 | 1,35 |  |
| 44 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | м | 2120 |  |

Составил:

Ведущий инженер

технического отдела						Масельский Д.Н.

Приложение к техническому заданию

Перечень работ, выполнение которых требует наличия выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к осуществлению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

| № лота | Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. N 624 |
| --- | --- |
| 1 | III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 10. Монтаж металлических конструкций. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления. 15.5. Устройство системы электроснабжения. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта |

Составил:

Ведущий инженер

технического отдела						Масельский Д.Н.