ВНИМАНИЕ!

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)  информирует о внесении изменений от 08.12.2015 г. в конкурсную документацию открытого конкурса  № ОК-МСП/006/ВСИБ/0021 на право заключения договора на выполнение работ по устройству системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров.

- Раздел 4 конкурсной документации изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Техническое задание

Предметом открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по устройству системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров (далее - Работы).

4.1. Общие требования к выполняемым Работам.

4.1.1. Выполнение Работ Исполнитель должен проводить своими силами и материалами в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами, строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами в области строительства (ГОСТ), с учётом условий по обеспечению пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности на период ремонтных работ и эксплуатации, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- «Правила противопожарного режима  в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Инструкции по охране труда и правила внутреннего распорядка на производстве.

- Правила устройства электроустановок, 6-е издание, 1985 г.

- Правила устройства электроустановок, 7-е издание, 2002 г.

- ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03. 150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

4.1.2. Перечень материалов, применяемых в процессе выполнения Работ, предварительно согласовывается с Заказчиком и должен соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации.

4.1.3. Исполнитель должен иметь допуск к выполнению работ, которые требуют наличия выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к осуществлению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по видам, необходимым для выполнения перечисленных в п. 4.5. настоящего раздела наименования работ.

4.2. Требования безопасности.

4.2.1. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды возлагается на Исполнителя работ.

4.2.2. До начала производства Работ Исполнитель должен назначить ответственного за охрану труда, электробезопасность, пожарную безопасность, охрану окружающей среды на месте выполнения Работ.

4.2.3. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для  обеспечения  производства Работ.

4.3. Общие требования к рабочей среде.

4.3.1. Действующее предприятие. Объект является особо опасным и технически сложным (статья 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

4.3.2. Работы выполняются  без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечения работы грузоподъёмных механизмов, специализированной техники, автотранспорта.

4.4.  Технические требования к выполняемым Работам

4.4.1. Целью выполнения Работ является повышение уровня обслуживания грузоотправителей и грузополучателей грузов в контейнерах, снижение времени простоя вагонов под грузовыми операциями.

4.4.2. Задачей выполнения Работ является разработка проекта и устройство системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров на контейнерном терминале станции Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге.

4.4.3. Система электроснабжения рефрижераторных контейнеров (далее - система) должна обеспечивать непрерыное (круглосуточное) электропитание рефрижераторных контейнеров, складируемых на площадке К-4 (в подкрановом пути) на контейнерном терминале станции Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге.

4.4.4. Требования к системе:

Количество одновременно  запитываемых контейнеров - 12 шт. (размещаются в 2 ряда по длине подкранового пути, по 6 контейнеров в каждом ряду);

ширина пролета подкранового пути - 25 м;

длина контейнера - 40 футов;

напряжение питания – 380 В;

потребляемая мощность одним контейнером - 10 кВт;

рабочая температура эксплуатации, °С:   -40°С  …+55°С;

наличие нежилого здания контейнерного типа габаритами не более 8х3х3 м (ЩХ) для размещения приборов учета, автоматики и защиты, розеток для подсоединения переносных кабедей, складирования переносных кабелей питания);

питание ЩХ осуществляется подземным кабелем от существующей КТПН площадки К-4;

питание рефрижераторных контейнеров осуществляется переносными кабелями на катушке, оборудованными морскими вилками (4 полюса) 3Р+N с пазом под гребень на 3 часа.

4.4.5. Схема размещения системы приведена в файле «Схема» (размещается  вместе с настоящей конкурсной документацией в средствах массовой информации, указанных в п. 4 раздела 5 конкурсной документации).

4.5. Наименование и объем Работ

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка проекта устройства системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров | Шт. | 1 |
| 2. | Устройства системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров | Шт. | 1 |
| 3. | Проведение пусконаладочных работ | Шт. | 1 |

Стесненные условия: производство работ вблизи железнодорожных путей, а также в условиях интенсивного движения большегрузного автотранспорта на действующем предприятии.

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

4.6. Место и сроки выполнения Работ:

4.5.1. Место выполнения работ:

- Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная.

4.5.2. Срок выполнения работ: не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты оплаты Заказчиком аванса, но не позднее 31.12.2015 г.

4.7. Условия выполнения работ, гарантийный срок:

4.7.1. Исполнитель  по  договору должен качественно и в срок выполнить Работы.

4.7.2. Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

4.7.3. По завершении выполнения Работ Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику подписанные счет-фактуру, акт о приемке выполненных Работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ  и затрат формы КС-3, акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, общий журнал работ формы № КС-6, акты на выполнение скрытых работ.

4.7.4. Гарантийный срок на результаты Работ – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных Работ формы КС-2. В течение гарантийного срока, в соответствии с договором, подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех дефектов, возникших вследствие результатов недостатков выполненных работ.

4.7.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ.

4.7.6. Исполнитель должен обеспечивать  выполнение Работ на объекте Заказчика  в рабочее время Заказчика (с 08:00 до 20:00 местного времени). При необходимости, по согласованию с Заказчиком, может устанавливаться иное время выполнения Работ.

4.8. Максимальная цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора:  2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

4.9. Порядок оплаты.

Авансирование - не более 25% (Двадцати пяти процентов). Окончательная оплата Работ производится Заказчиком с учетом выплаченного авансового платежа после подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (этапа Работ) формы № КС-2 на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Приложение № 5 к конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

## к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор  № _____________

на выполнение работ

г. Иркутск                                                                                               «___»___________ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _____________________________,  действующего  на  основании доверенности № _____   от           20____ г. с одной стороны, и _________________________________________________                (указывается полностью организационно-правовая форма  юридического  лица и наименование  юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________,

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании______________________________________  (указывается документ,  уполномочивающий  лицо на заключение настоящего  Договора, например: устава/ доверенности от «__»_______№ _  и т.д. )

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства по выполнению работ по устройству системы электроснабжения рефрижераторных контейнеров (далее – «Работы»).

  - Содержание и требования к Работам изложены в  Техническом задании (приложение № 1), являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - _______________. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору -  _______________. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом                     (приложение № 2), являющимся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю____ (___________) рублей, в том числе НДС – 18% ____ (____________) рублей. (цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)

Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора и должна быть представлена в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД».

2.2. Оплата  Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

авансовым платежом в размере ___ % (________ процентов) от общей стоимости Работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета Исполнителя.

Окончательная оплата Работ (этапа Работ) производится Заказчиком с учетом выплаченного авансового платежа после подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ (этапа Работ) формы № КС-2 на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение ___ (________) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершении выполнения Работ (этапа Работ) Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику подписанные счет-фактуру, акт КС-2, справку о стоимости выполненных работ  и затрат формы КС-3, акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, общий журнал формы № КС-6, акты на выполнение скрытых работ.

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта КС-2 направляет Исполнителю подписанный акт КС-2 или мотивированный отказ от приемки Работ (этапа Работ). При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ (этапа Работ) Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок  и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и  между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты  Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным _____________, указываются нормативные документы, ГОСТы.

другими соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4.  Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.

4.1.5. Гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору – _____ (_____________) месяца с даты подписания акта КС-2.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.8. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) дней после таких изменений.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты   Исполнителя на выполнение Работ  по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных   условиях    обстоятельств,    в   том   числе   объявленной   или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,   эмбарго,   пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной  власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,  решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем  отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны  не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами  с   помощью   переговоров  и  в  претензионном  порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Иркутской области.

8. Порядок внесения

изменений, дополнений в Договор и его расторжения

8.1. В    настоящий     Договор  могут   быть  внесены изменения  и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю   не   позднее чем за 30 (тридцать)  календарных дней до предполагаемой  даты    расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по выполнению Работ, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.4. В случае непредоставления Исполнителем информации, указанной в п. 4.1.8. настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии направления письменного уведомления в адрес Исполнителя за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При этом Сторонами производится сверка расчетов с составлением соответствующего акта.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Прочие условия

10.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. В случае изменения  у какой-либо из Сторон  юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня возникновения изменений  известить другую Сторону.

10.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 7 (семи) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора)  по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

10.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.9. К настоящему Договору прилагаются:

10.9.1. Техническое задание  (приложение № 1);

10.9.2. Календарный план (приложение № 2);

10.7.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

10.9.4. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:  Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва,  Оружейный переулок, д. 19.

Почтовый адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, а/я 80.

Местонахождение: 664003, Россия, г. Иркутск,  ул. Коммунаров, 1А

ИНН 7708591995      КПП 997650001

Р/с 40702810308030003880 в филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске

К/с 30101810200000000777    БИК 040407777     ОГРН 1067746341024

Тел. (3952) 64-20-20

Исполнитель: ________________________________________

Место нахождения: ________________________________________

Почтовый индекс:  _________,  адрес:______________________________

ОГРН_______________ИНН ______________, ОКПО ______________, КПП ______________, р/счет  _____________________ в  ____________________,            к/счет _______________________ в  ___________________________, БИК _______________,

тел. ________, факс _____________, E-mail _________________

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№____________________

от «___»_________201_ г.

Техническое задание

(в соответствии с разделом 4 Документации о закупке)

| От Заказчика: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№____________________

от «___»_________201_ г.

Календарный план

| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Срок выполнения Работ начало-окончание (месяц, год) | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№_____________________

от «___»_________201_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,_____________ публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» ____________________________ от лица Заказчика, с другой стороны, и ___________________________ _____________________________ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере __________________________ рублей. В том числе НДС (____%) ______(__________________________) рублей.

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№_____________________

от «___»_________201_г.

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

| Заказчик: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | Исполнитель: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

# Text boxes

08.12.2015 г.